高低床（上床下桌）规格、材质、工艺等参数清单

| 产品名称 | 规格 （长*宽*高mm） | 材质和配件要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 书桌 （两屉） | 1080*700*780 | 桌脚用料 50*50 mm原木料，桌面为25mm厚，其它板厚20mm厚。采用优质五金配件,滑道采用45 mm宽轨。抽屉两侧安装挂锁锁扣。 | 所有材料采用进口橡胶木原木，材料符合国标EO环保标准，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力、鼓胀系数等各项指标均达到国际标准。木工制作工艺采用传统榫卯框架结构，扎实牢固，产品采用整件结构。环保大宝水性漆饰面，涂膜厚度1H以上，表面漆膜光洁、无色差；五底三面工艺。 |
| 靠背椅 | 440*460*870 | 椅面为20mm厚原木料，椅子前脚用料40 mm *40 mm原木料，椅子后脚用料40 mm *30 mm原木料。 |  |
| 单面书架 | 270*700*1600 | 书架框架用料40mm *60原木料，其他板厚20mm。 |  |
| 单人衣柜 | 580*600*1600 | 衣柜脚用料 50*40 mm原木，衣柜顶板厚为30mm原木料，其它板厚20mm厚。采用优质五金配件, 滑道采用45 mm宽轨.衣柜装挂锁锁扣一副。 |  |
| 床铺板 | 2000*900*20 | 采用湘杉木原木板，板厚20mm。 符合国标EO环保标准，其含水率＜10%、经防虫、防腐等化学处理，握钉力鼓胀系数等各项指标均达到国际标准。 |  |
| 单人铁床 | 2100*920*1960 | 钢制部分：主立柱采用60*60*1.5，材料厚度1.5mm；横梁采用≥35*60，材料厚度1.5mm，床板支撑采用≥20*30，材料厚度1.5mm，护栏采用≥20*20，护栏高度为250mm，材料厚度1.5mm. 楼梯踏步；钢制部分采用≥30*20，材料厚度为1.5mm，踏板采用花纹冷轧钢板冲压成型。 工艺要求：焊接均使用CO2气体保护焊工艺高频焊接，焊缝光滑平整，吻合无裂缝，表面经酸洗、磷化、静电喷涂处理。 床架立柱上需增加防撞胶垫。 |  |
| 床 垫 | 2000*900*10 | 山棕垫 | 环保棕丝，环保无醛胶水，10公分厚 |