第七章 XPACE中几个重要程序

一、PCI软件不能有效识别格式的数据文件的读入。

1、启动XPACE后，点击“View \ Pakage”，然后在下图上部找到并点击“Kernel”包：

在上图中下部找到并点击“CIM”，弹出如下图所示界面：

上图中各参数说明如下：

FILE           创建的文件名称

TEX1           文件描述1

TEX2           文件描述2

DBSZ           数据文件行列数

PXSZ           像元尺寸

DBNC           各类型通道数量，依次为8U、16S、16U、32R

DBLAYOUT       数据排列方式

设置好参数后，点击“Run”按钮。

- 在“Kernel”包中找到“IMAGERD”，如下图：

点击“IMAGERD”，弹出如下图所示对话框：

上图各参数说明如下：

FILI            输入的PCI不能有效识别的数据文件

FILO            输出文件，由上步“CIM”生成

DBIC            “FILI”参数中数据文件的通道

DBOC            输出文件中存放输入数据通道的通道

DBIW            输入文件窗口

DBOW            输出文件窗口

STRUCTUR        文件结构，主要指行列数

DATATYPE        数据类型

FLIP            垂直抖动

SWAPFL          字节交换

设置好参数后，点击“Run”按钮。

修改“FILI”、“DBOC”等参数，再次点击“Run”按钮，可以读入其他波段的影像。

二、主成分分析

点击XPACE模块“Utilities”,弹出下拉式菜单如下图：

在上图中点击“Locate Tasks”，弹出如下图所示对话框：

在上图中输入“pca”，然后点击“Activate”按钮，弹出主成分分析对话框，如下图：

上图中各参数说明如下：

FILI           文件名称

DBIC           用于分析的通道

EIGN           主分量通道

DBOC           结果存入的通道

MIDPOINT       主分量通道的中值点

DEVRANGE       标准差范围

MASK           掩膜

RTYPE          报告类型

REPORT         报告模式

设置好参数，点击“Run”按钮。

说明：

此程序在“Multispectral Analysis”包中。

三、不同几何分辨率数据融合

不同几何分辨率影像融合可以获得高几何分辨率的彩色影像，PCI软件提供两种融合方法：

1、基于IHS与RGB颜色系统转换。包括“FUSE”、“FUSEPCT”、“FUSION”等三个主要批处理程序，其区别在于影像的类型不同。也可使用单个程序“REGPRO”、“IHS”、“RGB”逐步执行。

下面介绍“FUSE”程序。其他类似。

点击“Image Processing”包中“FUSE”程序，如下图：

弹出如下图所示界面：

上图中各参数说明如下：

FILI             输入多光谱影像文件名

DBRGB            选做融合的三个通道

FILO             输入高几何分辨率影像与输出文件名

DBINT            高几何分辨率影像通道

DBOC             输出通道

RESAMPLE         重采样方法

IHSMODEL         颜色模型

设置好参数后，点击“Run”按钮。可以通过“ImageWorks”调入输出影像通道浏览。

2、基于像元座标的数据融合。步骤如下：

（1）首先利用GCPWorks采集控制点

（2）在XPACE中找到“ImageLock Data Fusion”包，即影像锁定数据融合包。

（3）在影像锁定数据融合包中依次使用“IMAGELOCK”、“IMAGEFUSE”两个程序即可完成融合过程

说明：

此方法的优点主要有两个：

（1）不损失像元灰度值信息，因而不影响以后的处理结果。

（2）可以对超过三个多光谱波段的影像做融合。

此方法的详细操作暂略。

第八章 Modeler的操作

一、调入现有模型执行

第一步，启动Modeler，弹出如下图所示Modeler主工作界面及一个模型库：

第二步，在上图模型库中从左至右查找需要的模型，如下图融合模型：

第三步，点击“Load Example”按钮即可将融合模型调入“Modeler”主工作窗口，如下图：

在上图中点击人形图标，即可执行该模型。

双击上图中图标，可以修改参数。

二、自定义模型

以上步融合模型为例，步骤如下：

第一步，在“Modeler”主工作界面图形窗口点击鼠标右键，弹出如下图所示菜单：

点击“Common Modules”,弹出如上图所示菜单，说明如下：

Import       输入模块

Export       输出模块

ViewBW       黑白显示模块

ViewRGB      RGB彩色显示模块

Merge        合成器

Split        分离器

在上图中依次点击“Import”、“Export”、“Split”、“ViewRGB”菜单，并拖动鼠标将模块移动到合适的位置，其中“Import”需要点击两次得到两个输入模块。结果如下图：

第二步，在模型库中找到“FUSE”模型，如下图：

在上图右边“Selected Module”标签下边图形框内点击“FUSE”模块图标，然后移动鼠标在“Modeler”主工作窗口适当位置点击左键，即可调入“FUSE”模块。结果如下图：

第三步，参数设置。双击上图中“Import”模块，弹出如下图所示界面：

在上图中点击“Select”按钮，查找高几何分辨率影像文件，上图变为下图：

在上图中通道显示文本框中点击高几何分辨率影像通道（上图为第1个通道），该通道自动加入到下边文本框内。然后点击“Accept”按钮，此时“Modeler”主工作窗口该“Import”图标右边将出现新的小图标。

依此法为各模块输入数据通道或修改参数。结果如下图：

第四步，连接各模块。在上图中点击上边一个“IMPORT”模块图标右边的小图标，再点击“FUSE”模块图标左边最上边一个小图标，可以将高几何分辨率通道与融合模块连接上。依此法可以连接其他模块图标。结果如下图：

点击人形图标即可执行上图中自定义的模型。

此模型可以保存。

第九章 Author与Chip Manager模块简介

- Author

- 是一个类似VB的开发工具。

- 基于Windows事件驱动方式。

- 通过工程文件来管理。

- 提供控件及其属性。

- 脚本使用“Easi”语言。

二、Chip Manager

- 大批量校正影像时，才能体现其价值。

- 操作步骤如下：

- 启动Chip Manager，弹出如下图所示“Chip Manager”主工作窗口：

（2）打开参考影像。在上图中点击“File \ Source Image”,在弹出的文件选取对话框中选择“\PCI_v70\demo\irvine.pix”,并选择“4、5、3”通道组合打开影像文件。弹出一个影像参数输入对话框和影像显示窗口，如下图：

（3）在上图参数对话框中填写各种参数，如下图：

点击“Accept”按钮。

（4）点击前面影像显示窗口下边“Chip Size”按钮，弹出如下图所示对话框：

可以按下列三种方法设置控制点影像片尺寸：

第一种，在“Size”标签右边的文本框内给定行列数；

第二种，按下“Drag out square on image”按钮，然后在影像中直接画出正方形影像片；

第三种，按下“Drag out rectangle on image”按钮，然后在影像中直接画出矩形影像片。

设置好控制点影像片尺寸后，点击“Close”按钮即可。

（5）点击前面打开的影像左下角“Elevation channel”按钮，弹出如下图所示高程通道选取界面：

选择好高程通道（上图为通道10），然后点击“Close”按钮。

（6）新建一个控制点库文件。修改控制点影像片的大小等参数。

点击“Chip Manager”主工作窗口“File \ New”,如下图：

弹出如下图所示对话框：

在上图文本框中给定一个名称，然后点击“OK”按钮。则上上图变为下图：

（7）点击上图中“New chip”按钮，新建一个控制点影像片。则上图变为下图：

说明：

点击“Select”按钮，找到调入的影像文件的高程通道，然后点击“Extract Elevation”按钮也可调入控制点的高程数值。

（8） 在影像显示窗口调整光标到精确的控制点位置，然后点击上图中“Accept GCP from cursor”按钮，上图变为加入了控制点座标的下图：

（9）在上图中“Chip ID：”标签右边文本框内给定一个编号，如“100”。然后点击左下角“Save chip”按钮，将该控制点影像片存储到前面新建的控制点影像库。

（10）重复（7）~（9）步，可将多个控制点影像片存入步骤（6）新建的控制点库文件中。

点击上图中主菜单下面的查询按钮，可以找到需要的位置点。

控制点影像库文件可用在GCPWorks与Orhtoengine模块中。

第十章 ACE的操作

下面以一个实际离子介绍ACE的制图过程：

第一步，按照前面介绍的方法启动ACE，弹出的主工作窗口如下图：

第二步，点击“Map \ New”，在上图变为下图：

第三步，在上图中“New Area”层单击右键，弹出如下图所示下拉式菜单：

第五步，在上图中点击“Add Layer”，弹出如下图所示对话框：

第六步，在上图中选择“RGB Image”单选钮，点击“Next >”按钮，上图变为下图：

第七步，在上图中点击“Browse”按钮，打开需要制图的影像文件（本例为irvine.pix），上图变为下图：

第八步，在上图“Red”、“Green”、“Blue”三个标签右边的文本框内选择要制图的图层，点击“Finish”按钮，弹出一个对话框，如下图：

第九步，如果不调入其他图层，则点击上图“No”；反之点击“Yes”，则ACE主工作窗口变为下图：

第十步,双击“New Map”层，弹出一个属性对话框，如下图：

在上图中点击“Page Setup”选项卡，在“Orientation”标签右边选择“竖排”或“横排”单选钮，在“Page Size”标签右边下拉文本框内选择纸张大小，如下图:

然后点击“Apply”或“Ok”按钮。

说明：

选择其中的“Custom”选项可以自定义。

第十一步，双击“New Area”层，弹出制图区域属性对话框，如下图：

在上图中“Scale”标签右边文本框内设置比例尺，选择“Custom”可以在其下边的文本框内输入自定义的比例尺分母（如下图）。

点击“Apply”并“Ok”按钮，进入下一步。

第十二步，整图显示。点击ACE主工作窗口如下图所示快捷图标：

图形区域即可整图显示调入的影像。如下图：

第十三步，在RGB Image Layer层点击鼠标右键，弹出下拉式菜单如下图：

点击“Enhance”,弹出下拉式菜单如上图，可以对影像进行各种增强操作。

在上图中点击“Properties”菜单，或者双击RGB Image Layer层，弹出该层属性对话框，如下图：

在上图中点击“Enhancement”选项卡也可以做影像增强。

第十四步，叠加矢量。

依照前面步骤，在前面第五步选择“Vector”单选钮，可以调入影像文件中的矢量层。

如果要编辑新的矢量层，则在前面第三步中点击“New Vector Layer”菜单，如下图：

则上图中左边自动添加了一个新的矢量层，如下图黄色所示：

此时，上图影像显示区域右边一列编辑按钮高亮显示，表示可以操作。

点击自上而下第三个图标（矢量编辑），弹出如下图所示矢量编辑工具条：

此时即可在影像区域画出矢量。

在上图中点击画圆按钮，在影像区域拖动鼠标画出两个圆。如下图所示：

第十五步，RST编辑。RST用来控制矢量或专题图的颜色、大小、粗细、组合形状、字体等等属性。

RST的含义有两种：

Repcode Set Table

Representation Style Table

操作方法及步骤如下：

（1）关闭上图中矢量编辑工具条，在左边矢量层单击鼠标右键，弹出如下图所示下拉式菜单：

在上图中点击“RST \ New”菜单，则可加入一个RST层，如下图黄色所示：

在上图中“New RST”层单击鼠标右键，弹出如下图所示下拉式菜单：

在上图中点击“Edit”菜单，弹出RST编辑对话框，如下图：

在上图中“New RST”层单击鼠标右键，弹出如下图所示菜单：

在上图中点击“New Group”，可以添加一个组元“New Group”，如下图所示：

依照上述方法可以添加多个组元。

在上图中“Group Id”与“Description”标签右边文本框内给定参数，然后点击“Apply”按钮，可修改上图中黄色显示的“1-new group”层的编号与名称。

在上图“1-new group”层单击鼠标右键，弹出如下图所示菜单：

在上图中点击“New REPCode”，可以添加一个“Repcode”，如下图“0-New Repcode”：

依照上述方法可以添加多个“Repcode”

点击“0-New Repcode”层，则上图变为下图：

在上图中选中“0-New Repcode”层，然后点击上部标识为“p”的按钮，可以添加多个“Part”。

在上图中“Representation”标签下边的下拉文本框内选择“Simple-Line”（缺省即是），在其下边参数设置区域给定参数。其中颜色“Color”参数的修改方法是：首先选中“Color”参数，然后点击“Modify”按钮，在弹出的颜色选取界面中设置即可。结果如下图所示：

设置好RST后，还可以在前面RST层的下拉式菜单图中点击“Save As”保存到硬盘中。以后在操作矢量时，可以在前面矢量层下拉式菜单图中点击“Link”连接该RST。

第十六步，应用RST显示矢量。

在上图中点击“Apply”及“Ok”按钮。然后在ACE主工作窗口双击“New Vector”层，弹出矢量层属性对话框，如下图：

在上图中直接点击“Apply”按钮，在ACE主工作窗口影像区域的矢量即按照前面RST的设置显示如下图：

此外，还可以使用另一种方法获取上面的结果，步骤如下：

- 按下ACE主工作窗口影像区域右边竖排工具条最上边的箭头按钮。

- 在影像区域用鼠标画矩形选中矢量（直接在矢量上点击也可选中，借助“Shift”或“Control”键可以选择多个矢量）。

- 点击ACE主菜单“Edit \ Change RepCode”，如下图：

弹出如下图所示对话框：

（4）在上图中选中设置好的Repcode，然后点击“Apply”按钮即可。

说明：

点击“Layer \ Drawing RepCode”,弹出如上图所示界面，选中设置好的Repcode，点击“Apply”按钮，然后即可直接用鼠标在影像区域按照Repcode设置画出矢量。

第十七步，使用符号填充矢量封闭区域。步骤如下：

（1）连接或者新建一个符号库文件（本例为连接）。在前面RST下拉式菜单图中，点击“Symbol”,在弹出的下拉式菜单中点击“Link”，如下图：

在弹出的文件选取对话框中找到“\PCI_V70 \ etc \ dpu.sym”，然后点击“打开”按钮，则上图变为下图：

上图中“D:\PCI_V70\etc\dpu.sym”即是连接的符号库文件。

（3）编辑RST。在上图中“New RST”层点击鼠标右键，在弹出的下拉式菜单中点击“Edit”。弹出RST编辑对话框，然后依照前面介绍的步骤添加一个Repcode（如下图“1-New Repcode”）,在Representation标签下边下拉文本框内选择“Patterned-Fill”,如下图：

在上图中选中“SymbolId”,然后点击“Modify”按钮，弹出如下图所示对话框：

选择一种符号（如上图），然后点击“Ok”按钮，该符号的编号将显示在RST编辑对话框中“SymbolId”参数右边。设置好其他参数，如下图：

在上图中点击“Ok”按钮。

（4）关联两个圆形矢量。在ACE主工作窗口同时选中两个圆形矢量，然后点击“Edit \ Attach”，如下图：

（5）填充圆环区域。承接上一步，在ACE主工作窗口点击“Edit \ Change RepCode”,在弹出的“Change RepCode”对话框中选择前面编辑的“1-New Repcode”，如下图：

然后点击“Apply”按钮。两个圆形矢量封闭的环形区域即可填充前面编辑的符号。如下图：

放大填充区域可以清晰地看见符号。

第十八步，汉字注记。操作如下：

（1）依照前面增加新的矢量层的方法，为汉字注记增加矢量层，如下图“Annotate”层：

（2）编辑“New RST”，增加一个Repcode，如下图“2-New Repcode”:

（3）在上图中“Representation”标签下边的下拉文本框内选择“Vector-Text”,如下图：

（4）在上图中选中“Font”参数，点击“Modify”按钮，弹出如下图所示对话框：

（5）在上图中“Script”标签右边下拉文本框内选择“CHINESE_2312”,然后选择一种字体，如下图选种“黑体”：

（6）在上图中点击“Ok”按钮。在RST编辑对话框中设置好其他参数，如下图：

点击“Apply”并“Ok”按钮。

（7）点击ACE主工作窗口影像区域右边竖排按钮中标识为“T”的按钮，弹出如下图所示对话框：

上图中列出的“2-New Repcode”即为前面设置的矢量文本RST。

（8）在影像区域需要注记的起始位置点击鼠标左键，出现一条竖直线，上端有一个圆圈，下端有一个方框。此时上图中上边横排工具按钮高亮显示，即可以通过下面三种途径输入汉字注记：

第一种，直接从键盘输入汉字注记。

第二种，点击横排工具按钮中自左至右第二个标有“T”的按钮，在弹出的对话框文本区域输入汉字，如下图：

然后点击上图中“OK”按钮即可。

第三种，点击横排工具按钮中自左至右第三个带“T”的按钮，可以从一个文本文件中输入汉字注记。

汉字注记如下图：

点击上图右边竖排工具条中“T”按钮，打开注记对话框，在影像区域用鼠标点击选中注记，拖动圆圈可以沿方框旋转注记，拖动方框可以整体移动注记。

（9）注记排列。

注记排列分为两种：一种是按任意形状排列；另一种是按已经存在的矢量形状排列。

第一种，按任意形状排列，操作如下：

首先，打开注记对话框，在影像区域选中注记。如下图：

其次，在上图注记对话框中点击带“ABC”字符及折线或弧线的按钮。

再次，在影像区域点击鼠标画出折线。

最后，按回车键即可将注记按折线或平滑线排列。点击右边竖排工具条中的刷子按钮可以清除白色痕迹。此时，带下划线“ABC”字符的按钮高亮显示，如果点击此按钮，将把曲线排列的注记拉成直线排列。

第二种，按已经存在的矢量形状排列，操作如下：

首先，按照前面介绍的方法增加一个矢量，打开注记对话框，在影像区域选中注记。如下图：

其次，按住“Shift”或“Ctrl”键，用鼠标点击选中上一步增加的矢量。

再次，点击上图中注记对话框上边带“ABC”字符及折线或弧线的按钮，即可按增加的矢量曲线形状排列注记。如下图：

第十九步，添加地图图饰。

PCI提供的地图图饰包括以下八种：

Neatline          内图廓线

Border            外图廓线

Grid              公里格网（经纬网）

Legend            图例

Logo              图标

North Arrow       指北针

Scalebar          比例尺

Title             标题

操作方法如下：

（1）在上图中“New Area”层点击鼠标右键，在弹出的下拉菜单中点击“Surround”，如下图：

弹出图饰选择对话框，如下图：

（2）在上图各图饰选项左边方框内点击鼠标左键，表示选择该图饰。然后点击“Ok”按钮。在ACE主工作窗口即显示出各地图图饰，如下图：

（3）在各图饰层双击鼠标左键（或者点击鼠标右键，然后在弹出的下拉菜单中点击“Properties”）,弹出各图饰属性对话框，在属性对话框中修改各参数，可以得到不同样式（Style）的图饰。

下面以格网“Grid”为例介绍其过程：

首先，按照前面的方法在RST编辑对话框中为“Grid”添加两个“Repcode”，一个对应格网线（简单线）；另一个对应格网标注（矢量文本）。如下图中“3-grid simple line”与“4-grid vector text”：

格网线的RST设置如下图：

格网标注的RST设置如下图：

其次，在前面加入了图饰的图中双击“Grid”层，弹出如下图所示格网属性对话框：

在上图中“Column Width”与“Row Height”标签右边文本框内给定格网的宽度与高度均为2000米，格网单位在右边的文本框内选择，如上图为“Metres”。上图变为下图：

在上图中点击“Headings”（格网标注）选项卡，上图变为下图：

在上图中点击“Browse”按钮，弹出如下图所示对话框：

在上图中点击选中前面设置的“4-grid vector text”，然后点击“Ok”按钮。再在格网属性对话框中“Heading format”标签下面区域内选择一种格网格式，在该区域下拉文本框内选择格网标注的单位（下图为“Kilometres”）并选中“Display Units”复选框，如下图：

在上图中点击“Layout”选项卡，上图变为下图：

在上图中点击“Browse”按钮，弹出如下图所示对话框：

在上图中选种前面设置的“3-grid simple line”，然后点击“Ok”按钮。再点击格网属性对话框中“Apply”及“Ok”按钮，ACE主工作窗口的格网变为下图所示：

最后，其他图饰的编辑方法与格网相同，不再赘叙。

说明：

上面提到的“Legend”只能添加单色图例，如果需要添加多光谱影像真彩色图例，可以按如下方法执行：

首先，通过直方图拉伸增强原始影像，并将增强的结果存入硬盘。

其次，使用前面介绍的文件管理工具“File Utility”中“Tools \ Subset”命令剪裁增强的影像得到真彩色图例。

再次，在ACE主工作窗口“New map”（制图层）按照前面的方法添加一个“Area”（制图区域）。

最后，在添加的“Area”层中按照前面调入影像的方法调入剪裁的影像，移动到适当位置，加上汉字注记即可。

在ACE主工作窗口影像区域单击鼠标右键，光标将被锁定在该处，后续操作将始终

以光标为中心。这样可能会影响某些操作，解决办法是再次点击鼠标右键取消光标锁定。

其他：

ACE的符号编辑器操作方法如下：

在前面第十七步第一幅图中，点击“Symbol \ New”或 “Symbol \ Link”新建或者连接一个符号库文件。然后双击符号库文件层，弹出符号编辑器，如下图：

在上图中点击“Symbol \ Create”新建一个符号，弹出下图所示对话框：

在上图中“Current SymbolId”标签下边文本框内给定一个编号（数值型），在“Current name”标签下边文本框内给定一个名称。如下图：

在上图中点击“Ok”按钮。此时符号编辑器右边竖排工具条中矢量编辑按钮高亮显示，点击该按钮，用鼠标在符号编辑器图形窗口画出符号形状，如下图：

点击“File \ Save”保存该符号，在以后编辑RST时即可选用该符号。

此外，点击“Map \ Export”，弹出如下图对话框：

在上图中“Export as type”标签右边文本框内指定一个格式，在“Filename”标签右边文本框内指定一个文件名称，然后点击“Ok”按钮，即可将ACE主工作窗口影像区域所有要素输出成一个指定格式的文件。